## Slide 1: Мотивация
Данная курсовая работа затрагивает тему волновых эффектов и рассматривает несколько методов моделирования волнового поля. В науке и технике часто встает вопрос определения состояния используемого материала. Предположим типичную ситуацию: нам необходимо проверить целостность конструкции, которую мы собираемся использовать в рабочих целях на предприятии. Возникает вопрос: к каким методам следует прибегнуть, чтобы преждевременно обнаружить изъяны и предотвратить поломку? Одним из ответов может стать “неразрушающий звуковой контроль”. На поверхность исследуемой области крепятся гибкие тонкие накладки, называемые пьезосенсорами. С их помощью мы можем анализировать материал на наличие дефектов. Работает это следующим образом: .

## Slide 2: Постановка задачи
Область, в которой мы будем моделировать волновое поле, является однородным, упругим, изотропным полупространством. К его поверхности в области приложена нагрузка, а вне напряжения отсутствуют. Колебания среды предполагаются гармоническими и установившимися. Установившийся режим колебаний означает, что характеристики задачи не зависят от времени. На бесконечности перемещения и напряжения стремятся к нулю. Требуется определить волновое поле, возбуждаемое источником колебаний в упругой среде.

## Slide 3: Полуаналитический метод
Полуаналитический метод подразумевает использование математических выкладок для получения наипростейшего вида формул, которые затем можно использовать в сторонних программах для проведения расчетов. Для упрощения нашего случая разобьем функцию перемещений на три компоненты (u,v,w). Затем воспользуемся уравнением движения и выразим каждую компоненту в дифференциальном виде. После группировки элементов мы получим систему уравнений Ляме, зависящую от переменных используются для определения материала среды. Граничным условием будет являться нагрузка на поверхности полупространства. Геометрия задачи позволяет применить преобразование Фурье к системе уравнений и граничным условиям.

## Slide 4: Применение COMSOL
Программа COMSOL Multiphysics имеет широкий функционал, множество модулей и предназначена для моделирования большого количества физических процессов. Для нашего конкретного случае в создании модели полупространства требуется учесть несколько важных деталей. Во-первых, полупространство должно занимать бесконечное количество места. Однако поскольку начальным условием является стремление функции перемещений в ноль при стремлении координат к бесконечности, мы размещаем на краях моделируемой области поглощающий колебания слой. А во-вторых, для нахождения значений вектора перемещений в каждой точке может потребоваться слишком большое количество вычислений, поэтому мы разбиваем искомую область встроенным инструментом “сетка”. Чем больше подобластей мы создадим “сеткой”, тем больше вычислений нам потребуется для нахождения результата, и тем точнее будет ответ.

## Slide 5: Сравнение результатов
Для сравнения результатов на рисунках приведены полученные полуаналитическим методом графики амплитуд горизонтальной и вертикальной компонент поля на поверхности полупространства, на которые наложены соответствующие результаты, полученные в COMSOL.
Видно, что результаты совпадают. Важно отметить, что каждый из подходов имеет как преимущества, так и недостатки. COMSOL позволяет оперативно получить результаты в довольно широком круге задач, однако зачастую требует значительных вычислительных мощностей, и его результаты нуждаются в постобработке. В свою очередь, полуаналитический метод позволяет провести более глубокий и детальный анализ волновых явлений при меньшем, по сравнению с COMSOL, объеме вычислений, но требует больше внимания к математическим выкладкам и программированию.