## Slide 1: Мотивация
Данная курсовая работа затрагивает тему волновых эффектов и рассматривает несколько методов моделирования волнового поля. В науке и технике часто встает вопрос определения состояния используемого материала. Предположим типичную ситуацию: нам необходимо проверить целостность конструкции, которую мы собираемся использовать в рабочих целях на предприятии. Возникает вопрос: к каким методам следует прибегнуть, чтобы преждевременно обнаружить изъяны и предотвратить поломку? Одним из ответов может стать “неразрушающий звуковой контроль”. На поверхность исследуемой области крепятся гибкие тонкие накладки, называемые пьезосенсорами. С их помощью мы можем анализировать материал на наличие дефектов. Работает это следующим образом: .

## Slide 2: Постановка задачи
Область, в которой мы будем моделировать волновое поле, является однородным, упругим, изотропным полупространством. К его поверхности в области приложена нагрузка, а вне напряжения отсутствуют. Колебания среды предполагаются гармоническими и установившимися. Установившийся режим колебаний означает, что характеристики задачи не зависят от времени. На бесконечности перемещения и напряжения стремятся к нулю. Требуется определить волновое поле, возбуждаемое источником колебаний в упругой среде.

## Slide 3: Полуаналитический метод
Полуаналитический метод подразумевает использование математических выкладок для получения наипростейшего вида формул, которые затем можно использовать в сторонних программах для проведения расчетов. Для упрощения нашего случая разобьем функцию перемещений на три компоненты (u,v,w). Затем воспользуемся уравнением движения и выразим каждую компоненту в дифференциальном виде. После группировки элементов мы получим систему уравнений Ляме, зависящую от переменных используются для определения материала среды. Граничным условием будет являться нагрузка на поверхности полупространства. Геометрия задачи позволяет применить преобразование Фурье к системе уравнений и граничным условиям.

## Slide 4: Применение COMSOL